«Школа повышения оперативного мастерства

начальствующего состава пожарной охраны»

Реферат

Тема: Приёмы и способы тушения пожаров на объектах хранения взрывчатых веществ

Выполнил:

Петрозаводск 2008 год

Склады взрывчатых веществ и боеприпасов

Взврывчатые материалы, хранящиеся на складах в населенных пунктах и вблизи них, подразделяют на взрывчатые вещества /ВВ/ аммоналы, аммониты, динамиты, динитроанилин, динитробензол, динитронафталин, пироксилин, тротил, порох и др./ и средства   взрывания   /капсюли-детонаторы,   электодетонаторы, детонирующие шнуры/. По степени опасности при хранении перевозимые взрывчатые материалы /ВМ/ делят на пять групп:

— динамиты с содержанием нитроэфиров более 15%, гексоген нефлегматизированный и тетрил, аммониты, тротил и сплавы его с другими нитросоедининиями, нитроглицериновые ВВ, содержащие не более 15% нитроэфиров, флегматизированный гексоген, детонирующий шнур;

—пороха дымные и бездымные;

— детонаторы;

— перфораторные снаряды в боевом снаряжении.

К боеприпасам относят снаряды, заряженные патроны, охотничьи пороха и др.

Взрывчатые материалы различных групп, как правило, хранят отдельно. Аммониты и тротил при транспортировке укладывают в деревянную тару в мягкой упаковке, бумажных мешках, пачках, а так же в бумажных патронах. Капсюли-детонаторы, электродетонаторы помещают в жестяные или картонные коробки. Если картонные коробки кладут в оцинкованные короба, то последние затем помещают в деревянные ящики.

Наиболее эффективным средством тушения  абсолютного большинства   ВВ   является   вода, подаваемая   в   больших количествах. Действия по тушению пожаров в складах ВВ должны быть особенно быстрыми и четкими.

Прогорание упаковки и нагрев находящихся в ней боеприпасов и взрывчатых материалов наступает, как правило, не ранее 6-8 мин. С момента охвата ее огнем. При горении боеприпасов в течении 30-40 мин. Наблюдаются лишь взрывы одиночных боеприпасов и только после этого групповой взрыв, который может привести к детонации остальных боеприпасов и ВВ. При взрывах возможно разбрасывание горящих   конструкций   и   возникновение   новых   очагов горения, разрушение   или   загромождение   дорог, подступов   к складам, повреждение водопровода.

Стволы в первую очередь необходимо подавать туда, где при распространении огня может произойти взрыв .Как правило туда вводят стволы А, реже- лафетные. Следует учитывать.что подача мощных компактных струй на ящики с чуствительными к удару ВВ может привести к нежелательным сотрясениям этих веществ. При горении расплавленных веществ эффективны распыленные струи.

В процессе разведки и тушения пожара РТП и начальники боевых участков должны постоянно поддерживать связь с обслуживающим персоналом, не допускать скопления личного состава и техники в опасных зонах, использовать для работы ствольщиков различного рода укрытия. Резерв сил, который обязательно создается на таких пожарах, и   весь   личный   состав, не   занятый   на   боевых позициях, располагают вне зоны возможных поражений.

РТП назначает ответственного и выделяет в его распоряжение необходимое число людей из личного состава для разведки и наблюдения за ближайшими складами и сооружениями.

Склады   взрывчатых   материалов   могут   устраиваться поверхностными, полууглубленными, углубленными и подземными. При этом у поверхностных складов основание расположено на уровне поверхности земли, у полууглубленных здание хранилища углублено в землю не более чем на карниз здания; у углубленных складов толщина слоя земли над хранилищем должна быть до 15м, а у подземных более 15 м . Склады взрывчатых материалов разделяются на базисные и расходные. Базисные склады предназначены только для снабжения расходных складов, и на них запрещена распаковка  и раздача рабочим взрывчатых материалов. Расходные склады предназначены  для  раздачи  взрывчатых  материалов, которая осуществляется в тамбуре хранилища или в отдельном помещении. Выдача детонаторов должна производиться при наличии стола с закраинами, оббитого брезентом по войлоку или резиновой пластиной толщиной не менее 3 мм,и отдельного стола для резки детонирующего и огнепроводного шнуров.

Поверхностные и полу углубленные склады

Эти склады могут устраиваться постоянными, временными и кратковременными. Для постоянных складов отдельные хранилища на территории должны располагаться таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный подход и подъезд. Поверхностные склады должны быть обнесены оградой высотой не менее 2м и иметь запретную зону шириной от ограды не менее 50 м. В местах хранения тары и караульное помещение следует устраивать за пределами ограды склада с расстоянием от ограды до караульного помещения не менее 50 м и до навеса или сарая с тарой - не менее 25 м . Ограда от ближайшей стены хранилища должна отстоять не менее чем на 40 м . На территории склада и вокруг него на 50 м должен быть вырублен хвойный лес,сняты все заросли и сухая трава.

Хранилища взрывчатых материалов постоянных складов следует устраивать из несгораемых материалов. Помещения должны иметь чердак, устройство которого при железобетонных перекрытиях не обязательно. В хранилищах температура воздуха во всех случаях не должна подниматься выше 30 гр.С. Полы могут быть деревянными, асфальтовыми или глинобитными без щелей и гладкими, а в хранилищах для дымных порохов полы должны быть устланы матами. Количество входов в хранилище принимается из расчета максимального удаления самой отдаленной точки хранилища от входа не более 15м. При емкости хранилища до 25 тонн два крайних входа должны иметь тамбуры из огнестойких материалов размером 2х2 м, а при емкости хранилищ более 25 тонн - размерами не менее 2х4 м . Остальные входы следует обеспечивать навесами на столбах из несгораемых материалов. Входы в хранилища ( за исключением входов с навесами ) должны иметь три двухстворчатые двери, две из которых должны вести снаружи в тамбур, третья - из тамбура в хранилище . Наружную дверь следует устраивать сплошной обитой железом , вторую дверь снаружи - решетчатой и дверь из тамбура в хранилище - сплошной. Ширина дверного проема должна быть не менее 1,4 м , а высота - 2,25 . На окнах хранилищ устаиваются железные решетки или сетки , с солнечной стороны окна устраивают из матового или покрытого белой краской стекла ,со ставнями. Отношение световой поверхности окон к площади пола хранилища должно быть от 1:25 до 1:30 . Вход в чердачные помещения хранилищ устраивается снаружи и должен запираться на замок и опломбироваться или опечатываться.

Взрывчатые материалы по степени опасности при их хранении и перевозки делятся на следующие пять групп: I - динамиты с содержанием   нитроэфиров   более   15   %   ,   гексоген нефлегматизированный тетрил; II - аммониты , тротил и сплавы его с другими нитросоединениями , нитроглицеринованные взрывчатые вещества с содержанием нитроэфиров  не  выше  15  %, флегматизированный гексоген , детонирующий шнур; III - пороха дымные и бездымные ; IV - детонаторы ; V - перфораторные снаряды в боевом снаряжении с установленными взрывателями.

Отопление хранилищ может быть водяное или электрическое . При этом электрические печи следует размещать в помещениях , отделенных от помещений для хранилищ взрывчатых веществ стеной из несгораемых материалов с отверстиями для циркуляции воздуха , закрытыми металлической сеткой. От радиаторов водяного отопления ящики и мешки со взрывчатыми веществами должны отстоять не ближе 1 метра.

Противопожарное водоснабжение складов должно удовлетворять требованиям СНиП. На территории склада запрещено во всех случаях разведение огня и курение . Входящие на территорию склада лица не должны заносить с собой спички , курительные принадлежности, огнестрельное оружие и т.п. На дымовых трубах караульных помещений необходимо устанавливать искроулавительные сетки.

Подземные и углубленные склады

Подземные склады устраиваются в местах выработок, которые и представляют собственно склад и в которых располагаются камеры или ячейки для хранения взрывчатых материалов ,   а также вспомогательные камеры (для раздачи взрывчатых материалов , проверки электродетонаторов и изготовления зажигательных трубок ). Каждый склад должен иметь камеры для электрораспределительных устройств и хранения противопожарных средств , которые можно располагать в тупиках выработок, подходящих к складу.

Выработки - камеры или ячейки подземных складов должны устраиваться таким образом , чтобы взрыв взрывчатого материала в одной из них не мог вызвать детонации в соседней.

При хранении замерзающих динамитов в складе должно устраиваться водяное, паровое или электрическое отопление. Для шахт , опасных по газу или пыли, все отопительные электроприборы и арматуру следует устраивать только взрывозащищенными. Освещение камер и подводящих выработок склада следует предусматривать во взрывозащищенной или герметической рудничной арматуре, а электропроводку выполнять бронированным гибким, резиновым или с полихлорвиниловой изоляцией кабелем. Лампочки следует ограждать стеклянными колпаками с сеткой.

Углубленные склады

Углубленные склады взрывчатых материалов могут устраиваться в массивах гор, холмов или скал и сообщаются с поверхностью штольнеобразными выработками. Камеры для хранения взрывчатых материалов следует крепить огнестойкой крепью , а штольнеобразные выработки могут крепиться деревом с огнезащитным покрытием . Устье штольни оборудуется двумя дверьми , открывающимися наружу , причем наружная дверь должна быть сплошной и обитой железом , а внутренняя - решетчатая.

Вещества способные к образованию взрывчатых смесей

Вещества, способные к образованию взрывчатых смесей или вызывающие воспламенение органических материалов: нитраты металлов, пероксиды щелочных металлов, перхлорат кальция, перманганаты   аммония, кальция, натрия, калия, порофор, гипохлорид кальция, селитры идр. Обычно эти вещества хранят и перевозят в закупоренных   стеклянных  керамических   или  металических сосудах.упакованных в прочные   деревянные ящики. Селитры упаковывают   в   деревянные   ящики,   бочки,   фанерные барабаны, выложенные внутри бумагой а так же в непромокаемые многослойные бумажные и крафт-целлюлозные мешки массой до 50 кг.

Особую  группу  составляют  вещества разлагающиеся  и воспламеняющиеся при контакте с водой:щелочные и щелочноземельные   металлы,гидриды,карбид и цианид кальция, сплавы калия.кальция  и натрия,пероксиды  бария  и  натрия,  озид свинца, гремучая            ртуть,карбиды            щелочных металлов,нитроглицерин,серный     ангидрид,сесквихлорид     и аллюминий-органические катализаторы.

Из-за опасности разложения веществ или воды со взрывом нельзя также тушить водой титан и его сплавы, кремнийорганические соединения,хлорное олово и сульфурил хлористый, аллюминевый порошок,цинковую пыль и др.

Вещества всех указанных групп на складах предприятий и специализированных базах и химических реактивов должны хранится в изолированных отделениях общих несгораемых складских зданий. Однако во многих случаях принцип раздельного хранения разных по опасности веществ не соблюдается, не редко для их хранения используют здания со сгораемыми конструкциями.

При тушении пожара в складе химикатов РТП на ряду с выполнением других задач разведки должен установить места хранения, количество и основные свойства веществ.могущих вызвать взрывы, ожоги, отравления, выяснить, в каком количестве, в какой таре и упаковке хранятся эти материалы; определить способы защиты и пути их эвакуации.

Выбирать средства тушения пожара следует в соответствии со свойствами горящих и расположенных вблизи веществ. Эффективное средство тушения в складах химических реактивов - многократная пена. Широко используют также стволы-распылители, за исключением пожаров в помещениях, где находятся вещества, на которые не должна попадать вода. При отсутствии специальных средств для тушения этих веществ (порошковых составов, флюсов) принимают меры а их защите или эвакуации.

Организуя тушение в помещениях с наличием веществ, способных к образованию взрывчатых смесей, необходимо соблюдать особую осторожность, пользоваться    консультациями    обслуживающего персонала.

Все работы в очаге пожара и зонах опасного загазования проводят в изолирующих противогазах.

Для эвакуации веществ необходимо, по возможности, привлекать рабочих и служащих объектов, имеющих спецодежду и другие индивидуальные    защитные    средства   и    промышленные противогазы, рассчитанные на поглощение определенных веществ. Промышленные противогазы нельзя применять в условиях недостатка свободного кислорода в воздухе и при содержании вредных газов и паров более 2%. Ряд химикатов хранят в герметичной прочной таре, которая под воздействием высокой температуры и увеличения внутреннего давления под влиянием теплового расширения или разложения хранящихся веществ может разрушиться. Происходящие при этом взрывы так же значительно осложняет процесс тушения.

Промышленные противогазы на время тушения пожара выдают так же отдельным работникам пожарной охраны    (шоферам, автомобили которых могут оказаться в зоне загазования, инспекторскому составу, обслуживающему объект и т.п.).

При тушении пожара на объектах с наличием взрывчатых материалов (ВМ) необходимо:

- установить вид опасных факторов, наличие и размер опасной зоны, местонахождение и количество ВМ, а также способы их эвакуации,состояние   технологического   оборудования   и установок пожаротушения, задействовать исправные установки пожаротушения;

- установить единый сигнал опасности для быстрого оповещения работающих в опасной зоне и известить о нем личный состав;

- вводить в действие в пределах опасной зоны стволы А и лафетные учитывая степень чуствительности ВМ к детонации от ударов кампактных струй, а также специальную пожарную технику (танки, роботы). При спокойном горении ВМ, а также при нахождении в расплавленном ( пластичном) состоянии применять пену.распыленную воду;

- одновременно   с   тушением   проводить   охлаждение технологических аппаратов,которым угрожает воздействие высоких температур,орошение негорящих открытых ВМ,а при возможности эвакуироватьВМ;

- соблюдать осторожность при эвакуации ВМ, разборке и вскрытии конструкций, чтобы не вызвать взрыв в результате механических воздействий;

- прокладывать рукавные линии в направлении углов зданий и сооружений, используя по возможности защитную военную технику;

- при горении твердых ВМ в герметичных аппаратах принять меры к их интенсивному охлаждению, разгерметизации и подаче огнетушащих веществ внутрь аппарата;

- предусмотреть резервный вариант развертывания сил и средств от  водоисточников, находящихся  вне  зоны  возможных повреждений;

- предусмотреть защиту личного состава и пожарной техники от поражения  взрывной  волной, осколками  и   обломками разлетающихся     конструкций     с     использованием  бронежилетов, металлических касок  военного образца различного рода укрытий ( обваловки, капониры, тоннели);

- организовать разведку и вести непрерывное наблюдение за изменением обстановки на пожаре, в первую очередь за окружающими складскими помещениями и сооружениями, имеющими наибольшую загрузку ВМ, в целях своевременного определения новых границ опасной зоны и вывода за ее пределы личного состава и техники;

- выставить постовых со средствами тушения для ликвидации новых очагов пожара, возникающих от разлетающихся во время взрыва горящих частей здания и материалов.

При пожарах на объектах с наличием ВМ, в том числе взрывчатых веществ, ракетных твердых топлив, пиротехнических составов возможны:

- взрывы,     сопровождающиеся     ударной     волной, высокотемпературным выбросом газов ( пламени), выделением ядовитых газов и влекущие за собой разрушение зданий или отдельных их частей, загромождение дорог и подъездов к горящему объекту и водоисточникам, разрушение ( или повреждение )     наружного     и     внутреннего водопроводов, пожарной  техники,  стационарных  средств тушения , технологического оборудования , возникновение новых очагов пожаров и взрывов;

поражения работающих на пожаре осколками, обломками конструкций и ударной волной , а также ожоги и отравления токсичными продуктами горения и взрыва.

Тактика ведение боевых действий по тушению пожаров в условиях возможного взрыва баллонов с газом

По статистическим данным, количество пожаров со взрывами газовых баллонов, сопровождающихся травмами и гибелью людей, составляет более 18 % от общего количества несчастных случаев, происшедших при ведении боевых действий при тушении пожаров, а число погибших на таких пожарах сотрудников ГПС составляет 45 % от общего числа.

СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

Широкое использование на практике сжиженных углеводородных и сжатых газов (СУГ) обусловило применение резервуаров (баллонов) для хранения и транспортировки этих продуктов в различных отраслях промышленности и в быту.

Для приготовления пищи в домах индивидуальной постройки повсеместно используются баллоны стальные сварные для хранения углеводородных газов, выпускаемые 25 заводами Российской Федерации в соответствии с требованиями ГОСТ 15860. В настоящее время их количество насчитывает порядка 40 млн штук.

Основным видом газовых баллонов (около 85 %) являются резервуары вместимостью 50 и 27 л, рассчитанные на рабочее давление 1,6 МПа (16 атм). По данным заводов изготовителей, диапазон давлений разрушения составляет для баллонов вместимостью 5 л - 12-16 МПа (120-160 атм), для 27 л - 7,5-13 МПа (75-130 атм), а для 50 л - 7,5-12 МПа (75-120 атм). Промышленные 40-литровые баллоны рассчитаны на давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление газа.

Указанный диапазон давлений может уменьшаться при попадании баллонов с газом в очаг пожара.

Баллоны, предназначенные для хранения и транспортировки газов, окрашиваются эмалевой, масляной или алюминиевой краской и отличаются по цвету. Цвета окраски баллонов и надписей на них приведены в табл. 1.

Та б л и ц а 1. Окраска газовых баллонов

| Наименование газа | Окраска баллона | Текст надписи | Цвет надписи |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот | Черная | Азот | Желтый |
| Аммиак | Желтая | Аммиак | Черный |
| Аргон | Серая | Аргон | Зеленый |
| Ацетилен | Белая | Ацетилен | Красный |
| Водород | Темно-зеленая | Водород | Красный |
| Воздух | Черная | Сжатый воздух | Белый |
| Гелий | Коричневая | Гелий | Белый |
| Кислород | Голубая | Кислород | Черный |
| Пропан | Красная | Пропан | Белый |
| Сероводород | Белая | Сероводород | Красный |
| Углекислота | Черная | Углекислота | Желтый |
| Фреон (номер) | Алюминиевая | Фреон (номер) | Черный |
| Хлор | Защитная | - | - |
| Этилен | Фиолетовая | Этилен | Красный |
| Другие горючие газы | Красная | Наименование газа | Белый |

Баллоны, содержащие СУГ, обладают высокой пожарной опасностью, что подтверждается крупными инцидентами на объектах с их наличием. Из всех углеводородных газов наибольшую опасность представляет ацетилен.

Особую опасность представляют газовые баллоны на пожаре для участников его тушения.

Пожары на объектах, связанных с обращением баллонов с газом под давлением, характеризуются возможностью проявления в различном сочетании следующих опасных сценариев:

- теплового воздействия "пожара-вспышки",

- воздействия волны сжатия взрыва;

- теплового воздействия огненного шара;

- теплового воздействия струйного факела горящего газа;

- осколков разорвавшегося баллона;

- удушья, в результате уменьшения содержания кислорода в воздухе при скоплении в нем газов в избыточном количестве;

- наркотического действия отдельных газов, даже при незначительной концентрации в воздухе.

При тушении объектов с наличием газовых баллонов следует учитывать физико-химические свойства применяемого газа.

В соответствии с ГОСТ 20448-90, распространяющимся на сжиженные углеводородные газы, предназначенные в качестве топлива для коммунально-бытового потребления и других целей, существуют основные марки сжиженных газов:

ПТ - пропан технический;

СПБТ - смесь пропана и бутана технических;

БТ - бутан технический.

Основными компонентами сжиженных углеводородных газов являются пропан и бутан. Они токсичны, их пары могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах, так как обладают большей плотностью (в 1,5-2 раза), чем воздух. Углеводородные сжиженные газы (после испарения) образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Показатели пожаровзрывоопасности наиболее распространенных газов

пропан, С3Н8, горючий газ, температура вспышки -96 °С, температура самовоспламенения 470 °С, концентрационные пределы распространения пламени 2,3-9,4 % (об.);

бутан, С4Н10, горючий газ, плотность по воздуху 2,0665, температура вспышки -69 °С, температура самовоспламенения 405 °С, концентрационные пределы распространения пламени 1,8-9,1 % (об.);

метан, СН4, горючий бесцветный газ, плотность по воздуху 0,5517, температура самовоспламенения 537 °С, концентрационные пределы распространения пламени 5,28-14,1 % (об.) в воздухе;

ацетилен, С2Н2, горючий взрывоопасный газ, плотность по воздуху 0,9107, температура самовоспламенения 335 °С, нижний концентрационный предел распространения пламени 2,5 % (об.). Ацетилен разлагается с выделением большого количества тепла и при определенных условиях со взрывом. Легко реагирует с солями серебра, меди и ртути и образует при этом нестойкие взрывчатые ацетилениды. Ацетилен хранится в баллонах с пористой массой при давлении 1-1,5 МПа (10-15 атм);

водород, Н2, горючий газ, плотность по воздуху 0,0695, температура самовоспламенения 510 °С, концентрационные пределы распространения пламени 4,12-75,0 % (об.) в воздухе. Водород хранится и транспортируется к месту работы в стальных баллонах под давлением 15 МПа (150 атм);

кислород, О2, бесцветный газ, сильный окислитель, плотность газа по воздуху 1,105. В атмосфере, обогащенной кислородом, горючие вещества становятся более опасными: легче загораются, имеют более низкую температуру самовоспламенения, большую скорость выгорания и полноту сгорания. Для тушения веществ в атмосфере, обогащенной кислородом, огнетушащие вещества необходимо подавать с интенсивностью 40 л/с и более;

азот, N2, негорючий газ, плотность по воздуху 0,967. Азот находится в баллонах под давлением 15 МПа (150 атм);

углекислота, СО2, негорючий газ, плотность по воздуху 1,51, температура кипения -78,5 °С. Углекислый газ находится в баллонах под давлением 6 МПа (60 атм).

Применяемые в быту сжиженные углеводородные газы имеют температуру кипения в пределах от -0,5 до -50 °С и ниже. При испарении 1 кг жидкого газа в нормальных условиях образуется около 380-530 л газообразного продукта (пара). Для образования пожаровзрывоопасной газовоздушной смеси достаточно небольшой утечки газа, а ее воспламенение может произойти практически от любого источника зажигания. Высокая испаряемость и парообразующая способность сжиженных углеводородных газов обусловливают высокую скорость их выгорания и значительные размеры зоны горения. Температура пламени факела достигает 1500 °С.

Сжиженные газы обладают большим коэффициентом объемного расширения, в связи с этим при нагреве баллонов в них быстро растет давление и возникает угроза взрыва.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ В ОЧАГЕ ПОЖАРА

При пожарах на объектах с наличием баллонов с газами, помимо основных факторов пожара (открытый огонь, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и т. д.), как правило, проявляются вторичные факторы:

- волна сжатия, образующаяся при взрыве баллона и влекущая за собой разрушение зданий или отдельных их частей, загромождение дорог и подъездов к горящему объекту и водоисточникам, разрушение (или повреждение) наружного и внутреннего водопроводов, пожарной техники, стационарных средств тушения, технологического оборудования, возникновение новых очагов пожаров и взрывов, сопровождается высокотемпературным выбросом газов (пламени);

- осколки и детали разорвавшихся баллонов;

- тепловое излучение.

Особенности оперативно-тактической обстановки при воздействии теплового излучения на баллоны с различными газами в очаге пожара:

а) баллон с бытовым газом

При попадании баллона с СУГ (бытовым газом) в очаг пожара происходит нагревание сосуда, что приводит к кипению жидкой фазы и повышению давления в нем. Пламя нагревает стенки сосуда и ослабляет их первоначальную прочность вследствие неравномерного прогрева поверхности, что, как правило, приводит к разрушению сосуда. При этом пары от мгновенного испарения жидкости зажигаются и образуется "огненный шар".

При взрыве бытового газового баллона с пропан-бутаном в очаге пожара возможны сценарии развития аварии как с образованием, так и без образования "огненного шара".

В результате проведенных исследований на открытой площадке установлено следующее:

- при попадании 50-литрового газового баллона со сжиженным газом в очаг пожара его разгерметизация с последующим взрывом происходит в течение первых 3,5 мин;

- разрыв баллона, как правило, происходит по боковой образующей, максимальный радиус разлета осколков баллона, разорвавшегося на открытой площадке, составляет 250 м, высота подъема осколков около 30 м;

- при взрыве газового баллона со сжиженным газом возможно образование "огненного шара" диаметром 10 м;

- вследствие снижения прочности стенок баллона его разгерметизация происходит при давлении 5.3-8,5 МПа (53-85 атм).

При пожаре сжиженный газ, выходящий из баллона, может гореть в паровой, жидкой и парожидкостной фазах, каждая из которых имеет свою температуру горения.

Характер истечения газа из баллона можно определить по цвету и виду пламени:

- в паровой фазе газ горит светло-желтым пламенем;

- в жидкой фазе пламя ярко-оранжевое с выделением сажи;

- в парожидкостной фазе горение происходит с периодически меняющейся высотой пламени.

Данные признаки видимого пламени являются косвенными характеристиками разгерметизации баллона с бытовым газом;

б) баллон с ацетиленом

Рабочее давление газа в наполненном ацетиленом баллоне не должно превышать 1,6 МПа (16 атм) при температуре 20 °С.

С увеличением температуры выше 56 °С резко падает растворимость ацетилена в ацетоне и ацетилен из растворенного состояния переходит в газообразное. Давление в баллоне дополнительно увеличивается в результате испарения ацетона и нагрева его паров. При повышении температуры от 20 до 100 °С давление в баллоне возрастает в 11,2 раза и составляет 17,9 МПа (179 атм).

Химически чистый газообразный ацетилен (без смеси с воздухом или кислородом) взрывается при избыточном давлении 0,2 МПа (2 атм) и температуре выше 450-500 °С.

В случае возникновения пожара в помещении ацетиленовые баллоны представляют наибольшую опасность;

в) баллон с кислородом

Аварийная разгерметизация кислородного баллона приводит к воспламенению промасленных строительных конструкций и одежды участников тушения пожара, а также к интенсификации процесса горения. При нагревании баллона с кислородом давление газа повышается. Изменение давления кислорода в баллоне в зависимости от температуры приведено в табл. 3;

г) баллон с водородом

В условиях пожара при увеличении температуры (соответственно и давления) водород диффундирует в материал стенок баллона, что влечет за собой потерю первоначальной прочности баллона и его взрыв;

д) баллон с азотом

В условиях пожара увеличивается давление азота в баллоне, что может повлечь за собой деформацию и разрушение стенок баллона.

Изменение давления азота в баллоне, нормальное давление которого при температуре 20 °С составляет 15 МПа (150 атм), в зависимости от температуры приведено в табл. 4.

ПЛАНИРОВАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО ВЗРЫВА БАЛЛОНА С ГАЗОМ

При ликвидации пожара в условиях возможного взрыва баллона с газом личный состав подразделений ГПС должен руководствоваться Боевым уставом пожарной охраны, Правилами по охране труда в подразделениях ГПС МВД России и настоящими рекомендациями.

При пожаре на объектах, связанных с хранением баллонов с газом, могут проявляться различного вида опасные факторы пожара. Для руководителя тушения пожара особое значение приобретает прогноз развития пожара с учетом принимаемых мер по его локализации и ликвидации.

## Предварительное планирование боевых действий

Объекты с хранением и использованием газовых баллонов подлежат учету. Учет указанных объектов осуществляется при проведении обследований объектов, а также занятий по тактической подготовке (ПТУ, ПТЗ, оперативно-тактическом изучении района выезда подразделения), корректировке документов предварительного планирования боевых действий.

Сведения о наличии газовых баллонов и сосудов под давлением отражаются в планах и карточках пожаротушения, а также в графической части указанных документов (условное обозначение).

Необходимо учесть, что в соответствии с требованиями пп. 3.3, 3.4 "Изменений и дополнений в Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93*", введенных в действие приказом МВД России от 20 октября 1999 г. № 817, у входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, должен быть размешен предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Опасно! Баллоны с газом".

Пристройки и шкафы для газовых баллонов также должны иметь предупреждающую надпись "Огнеопасно! Газ".

В соответствии с Правилами пожарной безопасности газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Наиболее вероятные объекты и места хранения и использования газовых баллонов

Индивидуальные жилые дома, в том числе коттеджи, дачи:

- шкафы для хранения газовых баллонов;

- пристройки;

- веранды, надворные постройки, используемые в качестве

- кухни;

- сараи;

- гаражи.

Жилые дома без централизованного газоснабжения:

- кухни квартир;

- шкафы для хранения газовых баллонов (как правило, расположены с наружной стороны здания на первом этаже у внешних стен).

Объекты строительства и ремонта:

- строительные площадки;

- металлические шкафы, предназначенные для хранения газовых баллонов;

- места проведения сварочных работ;

- временные строительные бытовые помещения, домики, вагончики;

- ремонтируемые жилые и нежилые помещения.

Материальные базы строительных предприятий.

Предприятия и организации общественного питания:

- передвижные и стационарные палатки, павильоны, в которых для приготовления пищи используются газовые баллоны (закусочные, приготовление пончиков, чебуреков, шаурмы, различные грили);

- установки для приготовления и продажи разливных газированных напитков, кваса, пива.

Предприятия, базы, участки предприятий, склады, резервуарные парки по хранению сжиженных газов.

Газонаполнительные, компрессорные станции.

Пункты обмена газовых баллонов.

Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции.

Гаражные кооперативы, отдельные гаражи.

Предприятия и организации автотехобслуживания, шиномонтажа.

Больнично-поликлинические комплексы.

Ремонтно-слесарные, газосварочные цеха, мастерские и участки предприятий и организаций.

Предприятия и организации, специализирующиеся на сборе и утилизации металлов.

Водозаборные станции.

Теплоэнергоцентрали.

Легковой, грузовой и пассажирский транспорт с газобаллонными установками.

Автомобили для перевозки бытовых газовых баллонов и транспортных баллонов с кислородом, ацетиленом, сжиженным углекислым газом.

Железнодорожные и автомобильные цистерны со сжиженным газом.

Объекты ГПС (базы ГДЗС, посты ГДЗС в пожарных частях).

Ведение боевых действий по тушению пожаров в условиях возможного взрыва баллонов с газом

Действия РТП должны быть направлены на предупреждение распространения пожара и воздействия опасных факторов на личный состав подразделений ГПС и участников тушения пожара.

РТП должен своевременно оценить возможность появления опасных факторов, которые могут угрожать здоровью и жизни личного состава, и обеспечить своевременную эвакуацию людей в безопасную зону.

РТП при проведении разведки во взаимодействии с представителями объекта (очевидцами) должен установить:

- местонахождение, количество и вид газовых баллонов (резервуаров), вид горючего газа;

- количество и местонахождение людей в зоне пожара;

- возможные пути эвакуации;

- состояние запорной арматуры (открыт или закрыт вентиль);

- характер повреждений баллонов;

- примерное время возможной разгерметизации (взрыва) баллонов в результате теплового воздействия;

- определение опасных факторов пожара и радиус их действия,

- состояние противопожарного водопровода;

- вероятность угрозы смежным сооружениям в случае взрыва баллонов с горючим газом;

- безопасное расстояние для участников тушения пожара;

- место, порядок и способы эвакуации баллонов из опасной зоны;

- возможность привлечения и использования объектовых аварийных служб и аварийных служб городского газового хозяйства в жилом секторе по эвакуации баллонов из опасной зоны, ликвидации утечки газа из поврежденных баллонов и т. п.;

- наличие на объекте плана ликвидации аварии или плана тушения пожара в городской (районной, объектовой) пожарной части;

- порядок передачи полученной в ходе разведки информации.

Ликвидация пожара в условиях возможного взрыва баллонов с газом относится к классу тушения пожаров в условиях особой опасности для личного состава.

Ведение боевых действий по тушению пожаров, связанных с наличием газовых баллонов, осложняется следующими факторами:

- отсутствием достоверных сведений о местонахождении газовых баллонов, их количестве и состоянии запорной аппаратуры;

- наличием постоянной угрозы взрыва газового баллона;

- нахождением людей в зоне возможного воздействия опасных факторов пожара и взрыва;

- многообразием аварийных ситуаций;

- отсутствием плана ликвидации аварии на объекте, планов и карточек пожаротушения.

Работы по тушению пожара на объектах с газовыми баллонами необходимо выполнять с привлечением минимального количества личного состава.

Первоочередной задачей РТП является обеспечение безопасных условий тушения пожара путем исключения воздействия опасных факторов пожара на участников тушения пожара.

Для выполнения поставленной задачи РТП должен предпринять следующее:

- оценить интенсивность теплового воздействия на баллоны с газом;

- принять меры к снижению интенсивности теплового воздействия на баллоны с газом путем экранирования теплового излучения защитными щитами из негорючих материалов и (или) созданием водяных завес;

- эвакуировать баллоны из зоны горения в безопасное место (при эвакуации из зоны горения опорожненных газовых баллонов необходимо соблюдать меры безопасности, аналогичные требованиям, предъявляемым к баллонам, находящимся под давлением)

Эффективным способом экранирования теплового излучения из зоны горения являются водяные завесы. Как правило, плотность теплового потока при этом уменьшается в 2 раза.

При тушении пожара на объектах с наличием газовых баллонов необходимо контролировать интенсивность теплового потока, воздействующего на них, и соответственно температуру стенок баллонов по косвенным признакам.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО ВЗРЫВА БАЛЛОНА С ГАЗОМ

Тактика действий подразделений ГПС при тушении пожара в условиях возможного взрыва баллона с газом определяется в зависимости от особенностей оперативно-тактической обстановки при воздействии теплового излучения на баллоны с газами в очаге пожара.

Безопасность личного состава ГПС, а также участников тушения пожара на объектах с наличием газовых баллонов достигается в результате выполнения мероприятий, исключающих воздействие опасных факторов, которые возникают при их взрыве. Личный состав ГПС и участники тушения пожара размещаются на безопасном расстоянии от места возможного взрыва баллона с газом в естественных и искусственных сооружениях, применяются устройства (экраны) для защиты людей и СИЗОД. В табл. 2 приведены расчетные значения безопасных расстояний при воздействии опасных факторов, образующихся при взрыве бытовых баллонов со сжиженным газом.

При использовании пожарных автомобилей в качестве искусственного сооружения укрытия от волны сжатия взрыва необходимо учитывать возможность его опрокидывания.

Таблица 2 Расчетные безопасные расстояния при воздействии опасных факторов

| Безопасные расстояния, м |
| --- |
| Опасные факторы | Объем баллона с газом, л |
|  | 1 | 5 | 12 | 27 | 50 |
| Волна сжатия взрыва, кПА | 35-40 | 55-60 | 70-75 | 80-85 | 90-95 |
| Тепловое излучение | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Разлет осколков | 85 | 140 | 190 | 250 | 300 |

обилей

Характерные особенности оперативно-тактической обстановки при тушении пожаров в условиях воздействия теплового излучения на баллоны с различными газами и рекомендуемая тактика действий должностных лиц и личного состава ГПС

| Особенности оперативно-тактической обстановки | Косвенные признаки оценки интенсивности теплового потока | Действия должностных лиц и личного состава ГПС | Возможные опасные факторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовой газовый баллон в очаге пожара | Величина теплового потока, воздействующего на баллон, может достигать 40-60 кВт/м2 и более) | 1. Осуществить эвакуацию людей (в течение менее 3 мин) на безопасное расстояние, организовать оцепление места пожара и выставить посты по границе опасной зоны (250-300 м), привлекая к этому минимальное количество личного состава ГПС. 2. Вывести личный состав ГПС в безопасную зону и убрать за укрытия технику, используя естественные и искусственные сооружения | 1. Волна сжатия взрыва. 2.Осколки баллона и фрагментов строительных конструкций. 3.Тепловое излучение |
| Бытовой газовый баллон вне зоны очага горения, но при этом подвергается тепловому излучению | Окраска поверхности баллона не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не более 60 °С (можно определить касанием влажной руки). Тепловой поток более 9 кВт/м2 | 1. Оценить интенсивность воздействия теплового потока и температуру поверхности баллона. 2. При температуре поверхности баллона менее 60 °С и интенсивности теплового потока менее порогового значения (1,4 кВт/м2), характерным признаком которого является отсутствие болевых ощущений незащищенных участков поверхности кожи, необходимо принять меры по удалению баллона из зоны пожара, предварительно уточнив способ и место. Эвакуацию баллона производить с соблюдением мер безопасности. По завершении эвакуации организовать его охлаждение путем орошения тонкораспыленной водой. 3. При интенсивности теплового потока больше порогового значения, указанного выше, необходимо принять меры к его снижению (например, с помощью водяных завес, устанавливаемых со стороны защищаемого баллона на расстоянии 1,5 м, а если это технически невозможно, то личному составу ГПС и участникам тушения пожара следует покинуть объект и удалиться на безопасное расстояние. | 1. Волна сжатия взрыва. 2. Осколки баллона и фрагментов строительных конструкций. 3. Тепловое излучение |
| Баллон находится вне зоны горения и не подвергается непосредственному тепловому из лучению | Окраска поверхности баллона не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не более 60 °С (определяется касанием влажной руки - жжение через 2-3 с) | 1. Оценить по косвенным признакам температуру поверхности стенок баллона и интенсивность теплового по тока в зоне размещения баллона. При интенсивности теплового потока менее порогового значения (1,4 кВт/м2), характерным признаком которого является отсутствие болевых ощущений не защищенных участков поверхности кожи, необходимо принять меры по удалению баллона из зоны пожара, предварительно уточнив способ и место. Эвакуацию баллона производить с соблюдением мер безопасности. По завершении эвакуации организовать его охлаждение путем орошения тонкораспылённой водой. 2. Пути эвакуации не должны пересекать зону пожара |  |
| Баллон на от крытой площадке в пристройке (ящике), охваченной пламенем | Пламя светло-желтого цвета. Тепловой поток не более 60 кВт/м2. | 1. Оценить по цвету и виду пламени характер истечения газа из баллона. При наличии светло-желтого пламени (горение в паровой фазе) принять меры к локализации пожара. | 1. Волна сжатия взрыва. 2.Тепловое излучение. 3. Осколки |
| Баллон на открытой площадке в пристройке (ящике), охваченной пламенем | Пламя яркооранжевого цвета. Тепловой поток до 100 кВт/м2 | 1. Охлаждение пристройки проводить из-за укрытия путем подачи распыленных водяных струй. 2 В случае прогара пристройки (ящика) и при наличии ярко-оранжевого пламени с выделением сажи личный состав ГПС выводят в безопасную зону, используя естественные укрытия и искусственные сооружения | Волна сжатия взрыва. 2 Тепловое излучение. 3. Осколки |
| Баллоны находятся под завалом обрушенных конструкций | Разрушенные строительные конструкции. Запах горючего газа | 1. Разбор завалов и вскрытие конструкций не производить. 2. Оценить размеры зоны образования горючей парогазовоздушной смеси, используя переносные сигнализаторы довзрывоопасных концентраций в соответствующем исполнении электрооборудования во взрывобсзопасном исполнении (при необходимости следует привлекать аварийные бригады газовых служб населенного пункта, объекта). 3. В случае обнаружения облака горючей паровоздушной смеси организовать эвакуацию личного состава подразделений ГПС из зоны возможного поражения на безопасное расстояние. При этом необходимо использовать средства индивидуальной зашиты органов дыхания. В процессе эвакуации личного состава из зоны загазованности избегать резких движений, образования фрикционных искр при трении и соударении обуви по полу. Не допускать падения на пол инструмента или деталей и ходить по полу в обуви, подбитой металлическими набойками и гвоздями. 4. Организовать орошение зоны размещения пожаровзрывоопасного облака с применением мощных стволов с максимально предельного расстояния и защитой личного состава подразделений от возможного взрыва с использованием защитных сооружений или укрытий. 5. В период этой работы на исходных позициях должно быть минимальное количество личного состава пожарной службы для обеспечения подачи огнетушащих веществ. 6. В случае выявления отсутствия пожаровзрывоопасного облака организовать орошение завалов с применением мощных стволов с максимально предельного расстояния и защитой личного состава подразделений от возможного взрыва с использованием защитных сооружений или укрытий. | Волна сжатия взрыва. Тепловое излучение. 3. Разлет осколков и фрагментов разрушенных конструкций |
| Баллон вне зоны пожара на открытой площадке в пристройке (ящике) | Окраска поверхности пристройки (ящика) не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не более 60 °С определяется касанием влажной руки - жжение через 2-3 с | 1. Принять меры к охлаждению пристройки (ящика). 2. Эвакуировать баллон с объекта с соблюдением мер безопасности. 3. Производить охлаждение баллонов после их эвакуации распыленной струёй воды |  |
| Факельное горение газа, вытекающего под давлением | Наличие факела. Тепловой поток до100 кВт/м2). Если произошел срыв пламени, то истечение газа из баллона сопровождается звуковым эффектом (шипение, свист) | 1. Максимальная длина факела для баллонов емкостью: 1 л - 2м 5 л - 3 м 12 л-6м 27 л - 10 м 50л- 10 м 2. Принять меры по снижению плотности теплового потока на прилегающие конструкции созданием водяных завес и дать газу выгореть полностью 3. В случае срыва пламени и отсутствия возможности оперативно возобновить пламенное горение (во избежание образования облака взрывоопасной газовоздушной смеси) личному составу ГПС и участникам тушения пожара покинуть объект и выйти из опасной зоны. 4. Тушение горящего факела, истекающего из бытового газового баллона, допускается в случаях, когда: обеспечены меры безопасности, исключающие образование взрывопожароопасного газопаровоздушного облака и повторное их воспламенение (если происходит утечка из линии подводки, которая устраняется перекрытием вентиля); создалась критическая обстановка, при которой продолжение горения факела может привести к катастрофе и стихийному характеру развития пожара путем теплового воздействия на соседние баллоны. В данной аварийной ситуации необходимо предпринять меры по эвакуации баллонов из зоны теплового воздействия факела с соблюдением мер безопасности. Путь эвакуации не должен пересекать зону пожара | 1.Тепловое излучение |
| Пламя факела баллона воздействует на боковую поверхность соседних баллонов | Окраска поверхности баллонов не изменена (тепловой поток не более 7 кВт/м2). Температура нагрева поверхности баллона не более 60 °С определяется касанием влажной руки - жжение через 2-3 с). Произошло вспучивание и обугливание окрашенной поверхности баллонов (тепловой поток более 9 кВт/м2) | 1. Ограничить, по возможности, интенсивность теплового потока созданием водяных завес, размещением теплозащитных экранов. 2. Личному составу ГПС и участникам тушения пожара покинуть объект и выйти из опасной зоны | 1. Тепловое излучение от факела. 2. Волна сжатия взрыва. 3. Разлет осколков и фрагментов строительных конструкций |

Правила охраны труда при тушении пожаров на объектах с обращением баллонов со сжатыми газами.

Наличие на объекте баллонов с газом создает опасность травмирования и гибели личного состава ГПС при ликвидации пожара и его последствий.

Для обеспечения контроля за соблюдением личным составом ГПС и участниками тушения пожара мер безопасности и правил охраны труда РТП назначает ответственного.

Ответственный за охрану труда своевременно информирует оперативный штаб на пожаре о возникновении опасности и принимаемых мерах.

При проведении разведки необходимо предусмотреть защиту личного состава от поражения взрывной волной, осколками и тепловым излучением с использованием бронежилетов, касок военного образца, защитных экранов. Экипировка личного состава ГПС должна строго соответствовать требованиям Боевого устава пожарной охраны и Правилам по охране труда в подразделениях ГПС МВД России.

Для защиты личного состава применять индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения при работе в зоне пожара, а также местах возможного скопления газообразных веществ и продуктов их горения.

Организовать оцепление места пожара на расстоянии 300 м с привлечением для этой цели состава охраны объекта и нарядов милиции.

Эвакуацию газовых баллонов производить крайне осторожно без ударов и опрокидывания, не открывая и не закрывая запорную арматуру и т. д.

Вызвать на место пожара и организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи до ликвидации пожара.

Предусмотреть установление и объявление личному составу подразделений ГПС сигнала для отхода с позиций при возникновении опасности.