## Slide 1: Анализ опасностей технических систем
Идентификация опасностей

## Slide 2: Примеры статистической вероятности нежелательного события.
Причины Индивидуальный риск, 1 ^ -год
Болезнь сердца.........................................................8,5 ∙10-3
Рак………………………………………………………….. 1,6 10-3
Автомобильная катастрофа..............................................2,5 ∙ 10-4
Падение с высоты..............................................................1,0 ∙ 10-4
Пожар, взрыв....................................................4,0 ∙ 10-5 - 1010-5
Гибель в воде.............................................................. 3,3 10-5 Авиационная катастрофа..................................................1,0 ∙ 10-5
Удар от падающих предметов
и поражение электрическим током..................................6,0 ∙10-6
Удар молнии, ураган..........................................................5,0 ∙ 10-7

## Slide 3: Коллективный риск.
Коллективный риск определяется следующим образом:
[число событий] [последствия]
Коллективный риск =----------------------------------------------,
[время] [события]
Например. В 1989 г. в США было 15 млн автомобильных катастроф. Один случай из 300 заканчивался смертельным исходом.
Отсюда: Коллективный риск = 15∙106 аварий ∙ 1смерть /300 = 5∙104 смертей
численность населения США на оцениваемый период 200 млн человек, индивидуальный риск: (5∙104)/ (2∙108) =
2,5 ∙10 -4 смертей/чел. • год.

## Slide 4: Классификация источников и уровней риска смерти человека в промышленно развитых странах (R – число смертельных случаев чел-1 год-1)

## Slide 5: Риск и его оценка

## Slide 6: Оценка ущерба производственного травматизма
У=ΣУi+Нп,
где ΣУi – сумма потерь возмещения в связи с несчастным случаем, травмами, профессиональными заболеваниями, руб.; Нп – потери, связанные с недополучением продукции из-за отсутствия работника (стоимость недополученной продукции), руб.
Условная стоимость недополученной продукции Нп определя­ется выражением: Нп =Σ (ДiСi),
где п – число рабочих мест на предприятии, на которых не выполнялась работа по причине отсутствия работника; Дi — число потерянных на i-ом рабочем месте трудовых дней по причине нетрудоспособности работника; Сi–средняя стоимость продукции, вырабатываемой в день работником на i-ом рабочем месте, руб.

## Slide 7: потери возмещения
ΣУi = ΣУ1 + ΣУ2+ ΣУ3+ ΣУ4+ ΣУ5+ ΣУ6,
где ΣУ1 – возмещение бюджету государственного социального страхования расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, если нетрудоспособность возникла по вине предприятия (организации), руб.; У2 – возмещение органам социального обеспечения сумм пенсий (или части пенсии) инвалидам труда, если инвалидность наступила по вине предприятия (организации), руб.; Уз – выплата пособий нетрудоспособным членам семьи в случае смерти работника от болезни или травмы, связанных с производством (за потерю кормильца), руб.; У4 – выплата пособий при временном переводе работников на другую работу по состоянию здоровья (возмещение сократившегося заработка), руб.; У5 – возмещение ущерба работающим при частичной потере трудоспособности (доплата до среднего заработка), руб.; У6 – затраты предприятия на профессиональную подготовку и переподготовку работающих, принимаемых на работу взамен выбывших по болезни и в связи с травмой, а также из-за неудовлетворенности условиями труда в силу их вредности и тяжести (возмещение потерь трудового ресурса), руб.

## Slide 8: Ущерб
Каждая из составляющих ущерба У; определяется как сумма
У = Ут+Уз
где Ут – ущербы, обусловленные травмами; У3 –ущербы, обусловленные профессиональными заболеваниями.

## Slide 9: критерии критичности по вероятности и тяжести последствий отказа

## Slide 10: Качественный и количественный анализ опасностей
Качественные методы анализа опасностей включают: - предварительный анализ опасностей; - анализ последствий отказов; - анализ опасностей с помощью "дерева причин"; - анализ опасностей методом потенциальных отклонений; - анализ ошибок персонала; - причинно-следственный анализ.
В результате анализа аварийной (потенциальной) опасности могут быть определены следующие показатели: - индивидуальный риск; - социальный риск; - структура поражённых по степени тяжести; - вид поражений; - материальный ущерб и др.

## Slide 11: Этапы анализа
Анализ опасностей позволяет определить источники опасностей, потенциальные аварии, последовательности развития событий, величину риска, величину последствий, пути предотвращения аварий и смягчения последствий.
Качественный анализ:
Предварительный анализ опасностей (ПАО): - изучают технические характеристики объекта, системы, а также используемые энергетические источники, рабочие среды, материалы, устанавливают их повреждающие свойства; - устанавливают законы, стандарты, правила, действия которых распространяются на данный технический объект, систему, процесс; - проверяют техническую документацию на её соответствие законам, правилам, принципам и нормам стандартов безопасности; - составляют перечень опасностей, в котором указывают идентифицированные источники опасностей (системы, подсистемы, компоненты), повреждающие (травмирующие) факторы, потенциальные аварии, выявленные недостатки.

## Slide 12: Метод "деревьев отказов (ошибок)"
Выход из строя определённых элементов, например, нарушение герметичности резервуара со сжиженным углеводородным газом с последующим образованием облака топливовоздушной смеси и его взрывом, классифицируется как внешнее нежелательное событие (ВНС).
Далее "дерево отказов" строят внизу от ВНС, учитывая все события, его вызывающие, и заканчивают выделением первичных событий, причины наступления которых не исследуются.
Многоэтажный процесс ветвления "дерева" требует введения ограничений с целью определения его пределов. Логические операции принято обозначать соответствующими символами

## Slide 14: Анализ событий «травма» с помощью дерева отказов

## Slide 15: Дерево опасности «Пожар»

## Slide 16: Вероятностный расчёт чрезвычайного происшествия
При анализе безопасности необходимо знать, в какой группе элементов наиболее вероятно и возможно возникновение аварийного состояния.
Технологическое оборудование производственных помещений можно условно разбить на три основные группы: 1. Реакционные аппараты, промежуточные ёмкости, машины; 2. Коммуникации - трубопроводы; 3. Запорная арматура (задвижки, краны, уплотнения).
При условии, что всё оборудование цеха может стать источником выхода газов, и, следовательно, имеется Kгрупп по n элементов, справедлива теорема, согласно которой при большом числе независимых элементов с малой интенсивностью отказов суммарный поток отказов будет близок к простейшему по истечении некоторого времени, независимо от законов распределения сроков службы этих элементов.

## Slide 17: Вероятность P появления m событий-разрушений

## Slide 18: Вероятность отказа

## Slide 19: Решение