Вариант № 1

«Оценка химической обстановки. Прогнозирование масштабов заражения аммиаком, хранящимся под давлением, при аварии на мясокомбинате».

Цель: оценить максимальные масштабы химического заражения в случае аварии на мясокомбинате при разрушении емкости с 50 т аммиака, хранящегося под давлением.

Метеорологические условия: авария произошла при самых неблагоприятных для ее ликвидации условиях - в ночную смену. Состояние атмосферы - инверсия; скорость ветра V = 1 м/с; азимут ветра α = 270, т.е. ветер западный; температура воздуха 00С.

Местоположение мясокомбината: г. Санкт-Петербург.

Расстояние до жилых домов Х = 1,5 км.

Условия разлива аммиака: в поддон, h = 0,8 м.

Обеспеченность персонала противогазами ω = 90 %.

Количество людей, находящихся:

- на открытой местности N1 = 40 чел.;

- в жилых и промышленных зданиях N2 = 60 чел.

Требуется: провести оценку химической обстановки.

РЕШЕНИЕ

- Максимальное количество аммиака задано условиями аварии:

Q0 = 50 т.

- Рассчитаем эквивалентное количество аммиака по первичному облаку (формула 1):

Qэ1= К1К3 К5К7Q0,

где К1 = 0,18; К3 = 0,04; К5 = 1,0; К7 = 1,0 (табл.3) при температуре воздуха t = +200 С (по условию).

Qэ1= 0,18*0,04*1,0*1,0*50 = 0,36 т

- Рассчитаем время испарения аммиака (формула 2) в результате образования первичного и вторичного ОЗВ:

Т= hd/(К2К4К7),

где h = 0,05 м (по условию); плотность d = 0,681/т/м3; К2 = 0,025; K4 = 1; K7 = 1 (табл. 3).

Т = (0,05 * 0,681)/(0,025*1,0*1,0) = 1,36 ч

- Рассчитаем эквивалентное количество аммиака по вторичному облаку (формула 3):

Qэ2  = (1 - K1 )К2К3К4К5К6К7Q0/(hd),

где К1=0,18; К2 = 0,025; K3 = 0,04; К4 = l,0; K5 = 1,0; К7 = 1,0 (табл.3)

Так как время испарения Т ≈ 1,36 ч, то В = 1,36 ч (раздел 5, п. 4), тогда

K6=В0,8=40,8= 1,28(табл.4).

Qэ2= (1 - 0,18)*0,025*0,04*1,0*1,0*3,04*1,0*50/(0,05*0,681) = 1,54 т

- Определение глубины зоны заражения:

а)	первичным облаком, если Qэ1 = 0,36 т.

По данным табл. 5 вычисляем:

- если Q =0,1 т, то Г=1,25 км:

- если Q = 0,36 т. то Г=Г1 км;

- если Q = 0,5 т, то Г = 3,16 км;

Г1 = 1,25 + ((0,36-0,1)(4,75 - 1,25)/(0,5- 0,1)] = 2,49 км;

б)	вторичным облаком, если Qэ2 = 1,54 т.

По данным табл. 5 вычисляем:

- если Q =1,0 т, то Г=4,75 км:

- если Q = 1,54 т. то Г=Г1 км;

- если Q = 3,0 т, то Г = 9,18 км;

Г2 = 4,75 + ((1,54-1,0)(9,18 - 4,75)/(3,0- 1,0)] = 5,95км;

  - Расчет полной глубины зоны химического заражения (формула 4):

Гпол = Г'+ 0,5 Г",

где Г' - наибольший, а Г" - наименьший из размеров Г1 и Г2. В данном примере Г1 = 2,49 км; Г2 = 5,95 км;

Тогда Г' = 5,95 км; Г" – 2,49 км; Гпол = 5,95 + 0,5*2,49 = 7,20 км;

  - Расчет предельно возможной глубины переноса ОЗВ (формула 5):

Гпр=Вv,

где В = 1,36 ч (по расчету); v = 5 км/ч (табл. 6), потому что скорость ветра в приземном слое V = 1 м/с (по условию). Состояние атмосферы – инверсия (по условию). Предельно возможная глубина переноса облака, зараженного аммиаком:

Iпр = 1,36*5 = 6,81 км

  - Определение окончательной расчетной глубины зоны заражения Г, км.

Глубина зоны заражения - это минимальное значение из сравнения двух величин – полной и предельной глубины заражения (формула 6).

Г = min{Гпол или Гпр}

Гпол = 7,20 км; Гпр = 6,81 км: Тогда Г = 6,81 км.

  - Определение времени (t, ч) перемещения ОЗВ на расстояние X, км, от места аварии (формула 7):

t = X/v;

t = 1,5/5 = 0,3 ч = 18 мин.

  - Расчет площади:

а)	возможного заражения Sв, км2 (формула 8).

Sв = 8,72*10-3*Г2ф,

Sв = 8,72*10-3*6,812*180 = 72,79 км2;

б)	фактического заражения Sф, км2 (формула 9).

Sф = K8 * Г2 * B0,2,

где K8 = 0,081 (раздел 5, п.10) для инверсии (по условию).

Sф = K8 * Г2 * B0,2 = 0,081*6,812*40,2=4,00;

  - Построение схемы зоны возможного заражения аммиаком.

В соответствии с разделом 5, п.11, табл. 8, учитывая, что азимут ветра α = 270, т. е. ветер западный, начертим схему возможного химического заражения (рис.1). Пунктиром показана площадь фактического заражения, при условии сохранения неизменного направления ветра.

Рис. 1. Схема зоны возможного заражения аммиаком

  - Расчет возможного количества и структуры потерь персонала мясокомбината. По условию:

количество людей, находящихся:

- на открытой местности N1 = 40 чел.;

- в жилых и промышленных зданиях N2 = 60 чел.

Всего количество персонала

N = N1 + N2

N2 = 40+60 = 100 чел.

Обеспеченность персонала противогазами ω = 40 % (по условию).

По данным табл. 10 при обеспеченности противогазами 90 %:

- на открытой местности потери составят 18 % или

N1пор = 40*0,58 = 23 чел (округляем до целых);

- в простейших укрытиях (цехах) потери составят 30% или

N2пор = 60*0,30 = 18 чел (округляем до целых);

Общее число потерь составит:

Nпор = N1пор + N2пор

Nпор = 23+18=41

Структура потерь персонала мясокомбината (раздел 5, п. 12):

- безвозвратные потери с летальным исходом 0,35*41 = 14 чел;

- потер	и тяжелой и средней тяжести составят 0,4*41 = 16 чел;

- санитарные потерн легкой степени поражения 0,25*41=10 чел.

  - Расчет возможного количества и структуры потерь населения, оказавшегося в зоне возможного заражения.

Количество населения при расположении мясокомбината в черте города рассчитаем по формуле 11.

N=ρ*Sф,

где ρ = 2800 чел/км2 (раздел 5, п. 12), Sф = 4,00 км2 (по расчету).

N = 2800*4,00 = 11189 чел.

Население противогазами не обеспечено. Жилые дома находятся на расстоянии 1,5 км от мясокомбината (по условию).

ОЗВ подойдет к домам через 0,4 ч (по расчету).

Дли оповещения населения времени достаточно.

а) Экстренный вывоз (вывод) или эвакуацию населения за границы распространения АХОВ проводят, если облако зараженного воздуха имеет концентрацию, соответствующую пороговой токсодозе. Для аммиака 15 г*мин/м3. Коэффициент защиты Kзащ = 1 (табл. 9) при эвакуации до подхода ОЗВ. В этом случае потерь нет.

б) Население укрывается и проводит герметизацию помещений на нижних этажах жилых или производственных зданий при аварии с выбросом аммиака (раздел 5, п. 12). Кратность воздухообмена минимальна (табл.9).

Рассчитаем время (τ, ч) пребывания людей в очаге химического поражения, считая, что метеоусловия неизменны, а длина жилого здания, расположенного вдоль оси следа ОЗВ составляет 0,4 км.

τ = 0,4/5 = 0,08 ч < 0,3 ч.

Значение коэффициента защищенности при укрытии в жилых и промышленных зданиях Ki = 0,97 (табл. 9). Вычислим коэффициент зашиты населения по формуле 13:

Kзащ = Σ ωi Ki ,

где ωi – доля населения, укрывшаяся в помещениях, равна 1, так как для своевременного оповещения и укрытия времени достаточно.

Тогда Kзащ = 1*0,97 = 0,97;

Количество потерь среди населения составит (формула 12):

Nпор=N(1- Kзащ),

Nпор= 11189*(1 -0,97)= 11189*0,03 = 336 чел.

Структура потерь населения при аварии с разливом 50 т аммиака составит (раздел 5, п. 12):

- потери с летальным исходом 0,35*336 = 117 чел;

- потери тяжелой и средней тяжести составят 0,4*336 = 134 чел;

- потери легкой степени поражения 0,25*336 = 84 чел.

  - Результаты оценки химической обстановки.

Количество выброшенного аммиака Q0 = 50 т.

Эквивалентое количество аммиака, образовавшего:

- первичное облако Qэ1 = 0,36 т;

- вторичное облако Qэ2 = 1,54 т.

Время испарения аммиака Т = 1,36 ч.

Время подхода облака зараженного аммиаком воздуха к жилым домам t = 0,3 ч = 18 мин.

Глубина заражения:

- первичным облаком Г1 = 2,49 км;

- вторичным облаком Г2 = 5,95 км;

- полная глубина заражения Гпол = 7,20 км;

- предельная глубина заражения Гпр = 6,81 км;

- окончательная расчетная глубина заражения Г = 6,81 км.

Зона химического заражения:

- возможного Sв = 72,80 км2;

- фактического Sф = 4,00 км2

Количество потерь среди персонала:

- с летальным исходом 14 чел;

- средней и тяжелой степени поражения 16 чел;

- легкой степени поражения 10 чел;

- общее количество потерь 41 чел;

Количество потерь среди населения:

- с летальным исходом 117 чел;

- средней и тяжелой степени поражения 134 чел;

- легкой степени поражения 84 чел;

- общее количество потерь 336 чел.

  - Выводы: результаты прогнозирования химического заражения аммиаком показали, что времени 0,3 ч достаточно для своевременного оповещения населения об аварии. При данной обеспеченности персонала противогазами люди защищены недостаточно.

Рекомендации:

- мясокомбинат должен иметь убежища с режимом регенерации воздуха, что обеспечит защиту персонала на 100 %.

- население должны экстренно эвакуировать, снабдить противогазами и/или укрыть в убежищах.